## Slide 1
迪卡龙系统的集成测试技术

## Slide 2
目 录
01
02
03
04
迪卡龙公司概况
迪卡龙产品系列
集成方案介绍
集成系统产品

## Slide 3
4
迪卡龙集团 (贝克斯控股有限公司)
美国Firing Circuits
成立时间: 1965 并购于: 1988
Digatron青岛
成立时间: 1994
Digatron德国
成立时间: 1968
青岛特恩迪
成立时间： 2009
迪卡龙集团
2019/4/12

## Slide 4
迪卡龙生产基地分布
2019/4/12

## Slide 5
瑞典Källström 公司
波兰A+Plus Warszawa公司
土耳其安卡拉NEL Elektronik Cihazlar 公司
意大利Conratec,S.r.L.Arcore公司
西班牙马德里Ercesa公司
英国Honiton Lewis工业产品有限公司
捷克共和国TICA 商业服务公司
迪卡龙（青岛）电子有限公司
销售和售后服务网络

## Slide 6
参考用户
汽车制造商用户
电池制造商用户
高校 / 研究机构

## Slide 7
系统集成合作伙伴
中国区市场唯一系统集成合作伙伴
瑷卡测控专注于迪卡龙设备的集成测试技术
最早将平台化的集成测控系统应用于动力电池测试领域

## Slide 8
目 录
01
02
03
04
迪卡龙公司概况
迪卡龙产品系列
集成方案介绍
集成系统产品

## Slide 9
Your text in here
迪卡龙设备特点
      设备做成标准模块，按照用户的需求配置，可以拆分或扩容
      电池包测试设备的标准模块是80kW，最大电压1000V
      电池模组测试设备的标准模块是42.5kW，晶体管技术最大电流300A，IGBT技术最大电流500A
      各个标准模块的机柜间物理隔离，单独模块损坏不影响其它模块正常使用
      高低档电流精度自动选择
      同一个控制器下的输出通道可并联使用，并联后的电流为N个通道电流之和
      所有充放电测试设备全系列使用统一的BM软件操作
      支持远程控制和第三方控制，方便接入LMS（实验室管理系统）和MES（生成执行系统）

## Slide 10
迪卡龙：
世界上第一家把基于PC控制的测试系统推向市场的公司
上位机软件
BM4
BTS-600
FS-III
PLT
Bafos

## Slide 11
BM4 上位机软件
      BM软件系统是迪卡龙全系列充放电设备的统一操作界面。随着市场的广泛应用，该系统一直在不断地升级完善，以满足不同用户的需求
      目前最新版本是BM4
      基于WINDOWS操作系统，以标准的WINDOWS指令操作，易学易用
      BM软件采用典型的Windows服务加UI的架构，系统运行稳定，易于集成
      程序库可存储无限测试程序，每个测试程序可达3000步
      数据可以转换成EXCEL，ASCII等格式

## Slide 12
Your text in here
BM4 上位机软件

## Slide 13
Your text in here
BM4 上位机软件

## Slide 14
Your text in here
BM4 上位机软件

## Slide 15
Your text in here
BM4 上位机软件

## Slide 16
迪卡龙系统的架构

## Slide 17
目 录
01
02
03
04
迪卡龙公司概况
迪卡龙产品系列
集成方案介绍
集成系统产品

## Slide 18
设备分立式测试方案
测试设备分立运行，采集的数据分离，后期进行数据关联非常困难
多个测试设备需要按时序进行控制时，需人工干预，易出错且无法精确把握时序
无数据交互中心，无法在测试过程中进行宏观的实时分析
无法实现测试过程的全局监控和紧急状态处理
无法快速进行测试结果的判别

## Slide 19
Your text in here
动力电池集成测试系统的组成
主控制柜
迪卡龙设备
通道并联切换柜
环境舱
振动实验台
数采仪器仪表
前置通讯箱
前置数采箱
高层级监控系统

## Slide 20
“总控系统”方案（A方案）
集成系统作为“总控系统”的角色，负责测试程序的编辑、解析和执行
所有实验设备均属于“从控设备”，被集成系统操作和调度
所有的过程数据被集成系统采集/存储

## Slide 21
“伺服系统”方案（B方案）
充放电设备作为的“主控设备”，其它设备作为“从控设备”，集成系统作为中介的伺服系统
主控设备负责测试程序的编辑、解析和执行
集成系统负责解析主控设备的指令，反馈从控设备的数据给主控设备
所有的过程数据被集成系统采集/存储，也被主控设备存储

## Slide 22
InteX集成系统平台架构

## Slide 23
Chart: 
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
销售额 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1
A方案适合
设备都不具有编程能力
没有可作为主控角色的设备
实验有严格的设备时序要求
真实工况模拟

## Slide 24
Your text in here
多个设备联合图形化编程

## Slide 25
Your text in here
用户自定义监控界面风格

## Slide 26
Your text in here
灵活自主地管理多种设备

## Slide 27
Your text in here
一目了然的测试数据管理

## Slide 28
Chart: 
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
销售额 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1
B方案适合
有可编程的设备作为主控设备
非严格的设备时序要求
适合长周期、寿命测试
充分利用品牌充放电设备强大的系统功能和实验保护能力
尊重用户的设备编程和使用习惯

## Slide 29
Your text in here
集成系统底层伺服程序

## Slide 30
Your text in here
集成系统用户界面程序

## Slide 31
Your text in here
迪卡龙设备的通道管理

## Slide 32
Your text in here
迪卡龙设备的编程示例

## Slide 33
Your text in here
集成系统用户界面程序

## Slide 34
Your text in here
集成系统用户界面程序

## Slide 35
目 录
01
02
03
04
迪卡龙公司概况
迪卡龙产品系列
集成方案介绍
集成系统产品

## Slide 36
Your text in here
集成系统功能
设备联动
主控设备通过数值化命令控制从控设备
集成系统提供主控设备的命令解析、分发
提供从控设备数据的采集、回报
监控所有设备运行状态和错误
数据监控
用户自定义过程监控的数据、阀值和动作
支持条件触发和分级触发
全过程监控，自动采取保护性动作
数据存储/分析
黑匣子功能，自动存储所有设备的过程数据和计算数据
实时的数据计算服务，计算值可作为监控条件数据
事件记录

## Slide 37
监控条件设置子界面

## Slide 38
Your text in here
UPS电源：3kW，支持系统6小时运行
供电接口：10路220VAC交流电接口，4路12VDC直流电接口
工控机：win7 Pro x64/i5/8G/500G/8PCI/2PCIE
BTM系统功耗：450w
最大支持4个独立的实验同时进行，支持2级智能报警
通讯端口配置：
数字开关量：无源型， 20DI/8DO
模拟量输入：8路电压差分输入，±5VDC，16bit/250k/s
模拟量输出：2路电压输出，±5VDC
RS485：4路
RS232：2路
CAN：4路双端口，1M/s
独立IP网口：4路
共路由器IP网口：4路
远程监控接口：1路KVM变送器
本地监控接口：1路HDMI视频输出口
主控制柜
集成系统服务
集成测试系统全部软硬件资源的运行平台

## Slide 39
Your text in here
两种220VAC供电方式，内置安全保护电路
支持程控模式/手动模式
12/24VDC制式供电，满足乘用车和大巴车的测试需求
3个高开通道，3个低开通道，断电无记忆型，用于外部设备的控制
2个CAN通讯接口
抗干扰性能极高，防尘防水
前置通讯箱
集成系统服务
用于电池包的通讯连接

## Slide 40
Your text in here
220VAC供电，内置安全保护电路
支持通道并联关系预览
具有通道并联关系锁定功能，防止误操作
支持程控模式/手动模式
可增配霍尔传感器，采集各路输出通道的电流电压强度
智能化的热管理功能
输出通道载荷按项目配置，最大支持1200A/1000V的输出能力
多种并联配置：2I2O，2I3O，3I3O，3I4O，4I4O，其它定制规格
通道并联切换柜
集成系统服务
用于充放电设备输出母线的并联切换

## Slide 41
Your text in here
感谢您的关注